## Slide 1
课题汇报
01
华锐 SL1500 型双馈式风机齿轮箱
智能健康管理系统设计与实现
毕业设计答辩
多源监测
SCADA / CMS / 油液 / 故障记录
智能诊断
阈值告警、健康评分、RUL、故障闭环
运维决策
报告生成、人机交互、大模型助手
学生：XXX 指导教师：XXX 专业：XXX

## Slide 2
毕业设计答辩
02
01 背景与意义
研究背景：齿轮箱是风机运维中的高价值风险部件
研究对象
SL1500
双馈风机
核心部件
齿轮箱
传动系统
主要目标
预警
诊断/RUL
应用场景
风电场
运维闭环
齿轮箱运行工况复杂，温度、振动、润滑状态与负载扰动相互耦合。
传统人工巡检依赖经验，难以及时捕捉早期异常和趋势性劣化。
构建面向 SL1500 的健康管理系统，可支撑故障预警、诊断分析与维护决策。

## Slide 3
毕业设计答辩
03
02 研究内容
研究目标：形成从数据到决策的完整健康管理闭环
实时监测
采集温度、振动、油液、功率等运行状态
特征提取
RMS、峰值、峭度、趋势斜率、油液 NAS 等指标
健康评估
多阈值融合，输出健康评分、告警等级和剩余寿命
故障处置
故障代码、处置建议、记录归档、闭环完成
智能问答
结合实时状态与大模型生成运维建议
本课题不是单一算法演示，而是面向工程使用的原型系统：强调数据融合、功能闭环和可视化交互。
系统已覆盖登录、总览、趋势、阈值、报警、报告、故障记录、HMI 与智能助手等核心页面。

## Slide 4
毕业设计答辩
04
03 系统架构
总体架构：Flask 后端驱动多源数据、诊断模型与前端可视化
数据层
风机实时数据、故障统计、SQLite、系统配置
服务层
数据仓库、采集仿真、诊断模型、RAG/LLM 服务
接口层
REST API、SSE 流式推送、权限认证
展示层
ECharts、Three.js、HMI、移动适配
系统功能架构图
健康管理流程图

## Slide 5
毕业设计答辩
05
04 数据与指标
数据融合：把 SCADA、CMS、油液与故障记录统一到同一机组上下文
SCADA
功率、转速、环境温度、机组状态
CMS
高速轴/齿轮箱振动 RMS、峰值与趋势
油液
NAS 清洁度、润滑状态、污染等级
故障
故障代码、发生时间、严重程度、处理状态
油箱
52
轴承
55
发电机
60
低速轴
53
高速轴
61
温度指标示例 / °C
振动趋势示例 / mm/s

## Slide 6
毕业设计答辩
06
05 模型设计
健康评估：用可解释阈值与评分图支撑运维判断
健康评分
83
/100
振动 RMS
5.51
mm/s
RUL
194
天
告警等级
P1/P2
处置
健康
83
振动
72
油液
68
RUL
78
阈值分为关注与临界两级，支持前端点击修改并写入系统配置。
评分与图形按同一数据源计算，避免界面展示与后端状态不一致。
RUL、历史故障频次与当前振动趋势共同决定复检周期和处理优先级。

## Slide 7
毕业设计答辩
07
06 故障闭环
故障诊断：从异常识别到工单闭环，形成可追溯处置链
触发
温度、振动、油液或停机事件超过阈值
识别
故障类型、严重程度、故障代码、发生机组
建议
生成复核、检修、归档与优先级策略
完成
记录处理人、措施、结果和闭环时间
故障代码与处置策略
阈值设置与告警联动

## Slide 8
毕业设计答辩
08
07 系统功能展示
前端实现：从风场总览进入单机组健康详情
风场健康总览
机组运行总览
页面结构经过多轮优化：横向菜单承载状态页面，避免信息挤在同一区域；关键告警与健康指标常驻显示。

## Slide 9
毕业设计答辩
09
08 趋势分析
实时趋势页面：按分析任务拆分菜单，并增加折线与柱状视图
振动波形与趋势分析
横向菜单设计
运行概览
振动趋势
孪生与采集
故障统计

## Slide 10
毕业设计答辩
10
09 人机交互
HMI 运维控制台：把阈值、告警和故障代码收敛到人机交互界面
HMI 运维总览
运维登录
阈值管理
核心优化：纵向菜单、回退按钮、告警常驻板块、阈值可编辑、故障处理闭环。

## Slide 11
毕业设计答辩
11
10 AI 辅助决策
智能运维助手：模型优先回答，实时上下文约束结论
智能运维诊断助手
机组上下文
当前机组、油温、振动、油液、健康评分、功率
问题理解
用户自然语言提问，自动拼接实时运行状态
流式输出
SSE delta 逐字返回，提升交互反馈速度
可在不完全依赖知识库的情况下调用大模型生成诊断建议。
保留知识库与实时数据作为约束，减少泛化回答和无依据结论。
回答区域改为工作台式布局，避免中间内容过长影响两侧信息读取。

## Slide 12
毕业设计答辩
12
11 工程实现
关键后端实现：REST 接口、SSE 推送与配置持久化共同支撑页面交互
Flask App
统一注册 auth/data/report/qa/settings/windfarm/ops 路由
SQLAlchemy
FaultRecord、FaultClosure、SystemConfig、User 等模型
SSE
实时数据与 QA 流式回答按事件持续推送
服务模块
wind_data_repository、ml_models、rag_service、data_acquisition
主要接口
7
类路由
数据文件
20+
xls/json
前端页面
8+
核心视图
闭环状态
待处理
可完成

## Slide 13
毕业设计答辩
13
12 测试验证
测试与运行效果：系统可完整演示健康监测、告警处置和智能问答
页面
99
接口
96
告警
92
问答
88
功能验证覆盖率示意
前端页面：登录、风场总览、实时趋势、HMI、故障代码、健康报告、助手页面。
后端接口：健康检查、数据读取、阈值配置、故障完成、QA 普通与流式接口。
展示效果：图表数据一致、告警弹出/常驻逻辑清晰、处理状态可追踪。
说明：当前系统为毕业设计工程原型，数据以真实文件样例与仿真采集结合，预留真实 SCADA/CMS 接入位置。

## Slide 14
毕业设计答辩
14
13 总结分析
创新点与不足：系统闭环完整，后续可继续增强模型泛化能力
创新点一
面向 SL1500 齿轮箱建立多源状态融合与健康评分展示
创新点二
把告警阈值、故障代码、处理完成和 HMI 交互放入同一运维闭环
创新点三
引入模型优先的智能助手与真实流式输出，提升问答体验
当前不足
训练样本仍有限，复杂工况下模型泛化能力需进一步验证。
与真实风电场系统仍需做通信协议、权限和安全加固。
后续方向
接入真实 SCADA/CMS 数据流，完善在线模型更新。
引入更多历史工单，提升故障模式识别与处置推荐准确性。

## Slide 15
结语
15
总结与展望
本设计完成了一个面向风机齿轮箱的智能健康管理原型系统，贯通数据采集、状态评估、故障诊断、处置闭环和智能问答。
工程价值
降低早期异常漏判风险，辅助运维人员快速定位问题
应用价值
可扩展到同类双馈风机齿轮箱状态监测场景
研究价值
为健康评估、RUL 预测和大模型运维助手提供实验平台
恳请各位老师批评指正